测量电阻时限法式、分压式电路究竟如何选

刘新春

（湖北省沙市中学   湖北  荆州  434000）

摘要：通过几何画板定量计算，得出测量电阻时，根据待测电阻与可变电阻的关系，确定选择限法式电路和分压式电路的依据。

关键词：测量；电阻；限法式；分压式

用伏安法测量导体的电阻是高中物理中的重要实验，其中控制电路的选择是难点。关于伏安法测量导体的电阻实验中控制电路的选择依据，在高中物理界至今还没有形成共识。本文将在其它条件能很好满足的前提下，应用几何画板定量分析限流式电路和分压式电路的输出电压，得出两种电路中负载电阻与可变电阻的大小关系对输出电压的影响，从而找出伏安法测量导体的电阻实验中控制电路的选择依据。

在如图1所示的限流式电路和如图2所示的分压式电路中，电压表的量程为3V，电流表与电压表均为理想表，匹配较好。电源电动势为E，内阻不计。可变电阻的最大电阻为，允许通过的最大电流满足实验要求。接入电路中的电阻为。

限流式电路中电压表的示数

分压式电路中电压表的示数

取V，1VV,分别取，由几何画板画出与的关系图象，在电压表的有效测量范围1V到3V内取0.5V为一个计数点，并度量出A、B、C、D、E五个坐标值，如图3、4、5、6、7、8所示。

图3（限流，）

图4（分压，）

在限流式电路中，总阻值变化为 4.97-1.00=3.97，最小阻值变化1.40-1.00=0.4。,这个阻值变化几乎不可能调节完成。

在分压式电路中，总阻值变化为 9.10-5.73=3.37，最小阻值变化9.10-8.75=0.35。,这个阻值变化更不可能调节完成。

由上述对比分析可知，当待测电阻为可变电阻的十分之一时，限流式和分压式均不合适，相对而言限流式好一点。

总结为表一，

表一、

| 电路 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限流式 | 3.97 | 0.4 | 4 | 都不合适 限流式相对较好 |
| 分压式 | 3.37 | 0.35 | 3.5 |  |

同样分析得出表二

图5（限流，）

图6（分压，）

图7（限流，）

图8（分压，）

表二、V

|  | 电路 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 限流式 | 8.00 | 0.80 | 8 | 限流式较好 |
|  | 分压式 | 4.81 | 0.60 | 6 |  |
| 3 | 限流式 |  |  |  | 限流式电压范围较小 分压式较好 |
|  | 分压式 | 5.6 | 0.78 | 7.8 |  |

由上述对比分析可知,当左右时，限流较好。太小如以下都不合适，大于只能用分压式电路。

下面再来分析当V时，即电压表的量程与电源电动势相等的情况。为节省篇幅，与的关系图像只选几个典型。

图9（限流，）

图10（分压，）

图11（限流，）

图12（分压，）

图13（限流，）

图14（分压，）

表四、V

|  | 电路 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限流式 | 2.00 | 0.20 | 2 | 都不合适 |
|  | 分压式 | 1.82 | 0.18 | 1.8 |  |
| 2 | 限流式 | 4.02 | 0.40 | 4 | 都不合适 限流式相对较好 |
|  | 分压式 | 3.16 | 0.37 | 3.7 |  |
| 3 | 限流式 | 6.00 | 0.60 | 6 | 限流式较好 |
|  | 分压式 | 4.06 | 0.45 | 4.5 |  |
| 4 | 限流式 | 8.00 | 0.80 | 8 | 限流式较好 |
|  | 分压式 | 4.61 | 0.57 | 5.7 |  |
| 5 | 限流式 | 10.00 | 1.00 | 10 | 限流式很好 |
|  | 分压式 | 4.99 | 0.67 | 6.7 |  |

由图11和图13可知，当R大于后，限流式电路测量电压范围会变小，且R越大（相对），越不能选用限流式电路。从图12、14可知，当大于时，应选用分压式电路，且越大（相对）越要选用分压式电路。

由上述对比定量分析可知，在伏安法测量导体的电阻实验中，在其它条件都能很好满足的前提下，仅从电压和电流的测量范围以及电阻的调节是否方便上看：在待测电阻远小于可变电阻时，限流式电路和分压式电路均不合适；当待测电阻小于可变电阻时，在电压表量程和电源电动势一定的情况下，某个电阻值r附近用限流式电路明显优于分压式电路，而这个电阻值r还与电表量程和电源电动势的关系有关；在待测电阻略小于或大于等于可变电阻时，应选用分压式电路。

鉴于对高中生的要求，建议题目在分压式电路与限流式电路的选择上给出明显的条件，如要求电流从零开始调节，被测电阻与可变电阻相差不多或大于可变电阻都应选用分压式电路；当被测电阻小于可变电阻时，在不要求从零开始测量的情况下，分压式电路或限流式电路均可。教师在设计题目时，应尽量回避被测电阻远小于可变电阻的情况，以免出现科学性错误。

说明：1、正文中的图象和下面的附图，编辑老师可以根据需要筛选。

图15（限流，）

图16（分压，）

图17（限流，）

图18（分压，）

图19（限流，）

图20（分压，）

图21（分压，）

图22（分压，）

# Text boxes

图1

图2